## Slide 1: DIFUSIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE PEP
http://sidoe.dpep.pep.pemex.com/sites/sig/SSPA/Incidentes-Accidentes.aspx
LA SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL SON RESPONSABILIDAD DE TODOS Y CONDICION DE EMPLEO
Colocar la ubicación en la web del SEL-IAI SSaP
BOLETÍN ACR No. (SSE-GPIM-GMSAPLT-XXX-16) Fecha: (XX-MES-2016)
HECHOS:
Durante las actividades de apoyo para el rolado de anclas con el remolcador B/R MASTER, para el posicionamiento de la embarcación DLV SEMINOLE y siendo aproximadamente a las 02:50 hrs, se inicia el virado del Spring (cabo de seda) de 3” Ø de proa con el tambor del lado de babor con apoyo del personal de la tripulación del B/R Máster, cuando el manzano (polea) de la amura de babor en el castillo de proa del mencionado remolcador se desprende proyectándose hacia el lado proa babor de la embarcación DLV SEMINOLE, originando un chicoteo del cabo de seda, el cual vence la estructura que sirve como retenida, y se proyecta el cabo de seda contra el trabajador con categoría de contramaestre, causándole un golpe a la altura del pecho, ocasionando que este cayera de espalda.
CONSIDERACIONES:
Fractura en soldadura, desprendimiento de manzano (polea) y chicoteo del cable de cabo.
Inadecuado uso del EPP en el trabajador.
CONCLUSIONES: Causas Identificadas
INTEGRIDAD MECÁNICA: Fractura de la soldadura que provoca el desprendimiento del manzano chicoteando el cabo que golpea al trabajador.
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO: Baja percepción del riesgo del trabajador.
INTEGRIDAD MECÁNICA: No se verifica el correcto mantenimiento a los equipos y elementos de sujeción y amarre del B/R Master.
DISCIPLINA OPERATIVA: No se tiene disponible el procedimiento de acoderamiento del B/R master.
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y PRACTICAS SEGURAS: No se tiene registro del análisis de riesgo previo a la actividad.
EVENTO:
Interrupción de maniobra de amarre de anclas con apoyo del remolcador master, por accidente personal
DAÑOS: Lesión de Trabajador y daños en accesorios de Amarre de la
Embarcación B/R Master.

## Slide 2: DIFUSIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE PEP
http://sidoe.dpep.pep.pemex.com/sites/sig/SSPA/Incidentes-Accidentes.aspx
LA SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL SON RESPONSABILIDAD DE TODOS Y CONDICION DE EMPLEO
Colocar la ubicación en la web del SEL-IAI SSaP
BOLETÍN ACR No. (SSAP-GSAPRM-GMSIPRM-XX-15) Fecha: (XX-MES-2015)
Debido a la corrosión presentada en la base del manzano, por la falta de mantenimiento, provoca que durante el acoderamiento del B/R MÁSTER a la DLV SEMINOLE y al ejercer tensión del cabo de seda se origina fractura en la soldadura originando un desprendimiento del manzano en su totalidad, lo que provoca un chicoteo del cabo golpeando al trabajador y su caída sobre cubierta; aunado a que no portaba el equipo de protección personal completo (barbiquejo), provoca la lesión en la cabeza.
RECOMENDACIONES:
1. Realizar mantenimiento y Pruebas No Destructivas (PND – medición de espesores) a los manzanos (Polea) B/R MÁSTER.
2. Elaborar Programa de mantenimiento a los manzanos (Polea) B/R MÁSTER.
3. Reforzar capacitación en identificación de riesgos y elaborar procedimiento de maniobras de acoderamiento B/R MASTER (Incluyendo la elaboración de un Análisis de Riesgo de la actividad).
4. Reforzar pláticas para uso de Equipo de Protección Personal (EPP).